## Slide 1: Concepte și aplicații în Vederea Artificială
Bogdan Alexe Radu Ionescu
Curs opțional
anii III/IV, semestrul I, 2024-2025
bogdan.alexe@fmi.unibuc.ro
radu.ionescu@fmi.unibuc.ro

## Slide 4: Cursul trecut
Aplicații ale filtrelor:
  găsirea şabloanelor
  redimensionarea imaginilor
  extragerea informației (gradienți, muchii, textură)
I1
I2

## Slide 5
  Aplicații ale filtrelor: extragerea informației (muchii)
Aplicație: detectarea liniilor cu
  transformata Hough
  RANSAC (cursul viitor)
Cursul de azi

## Slide 6: Aplicatie laborator: Redimensionarea imaginilor cu păstrarea conținutului

## Slide 7: Redimensionarea imaginilor cu păstrarea conținutului
[Shai & Avidan, SIGGRAPH 2007]
Slide adaptat după K. Grauman
Imagine inițiala
Idee: adaug/elimin înșiruiri de pixeli ce conectează extremitățile imaginii
Redimensionare imagine: vreau să
măresc/micșorez lătimea/înălțimea imaginii
Cum le aleg?

## Slide 8: Redimensionarea imaginilor cu păstrarea conținutului
Redimensionare cu păstrarea conținutului
Redimensionare uzuală (funcția cv.resize în OpenCV)
[Shai & Avidan, SIGGRAPH 2007]
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 9
Ideea de bază
https://www.youtube.com/watch?v=6NcIJXTlugc
Slide adaptat după K. Grauman
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=6NcIJXTlugc

## Slide 10: Ideea de bază
Intuiție:
Păstrăm conținutul cel mai “interesant”
   Preferăm să eliminăm/adăugăm pixeli cu gradient mic
Pentru a reduce/mări o dimensiune , eliminăm/adăugăm înşiruiri de pixeli (drumuri neregulate) ce conectează extremitățile
   Soluție optimă folosind programarea dinamică
Redimensionare cu păstrarea conținutului
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 11: Ideea de bază – eliminare de drumuri
Eliminăm ‘drumuri’ (înşiruiri de pixeli) fără a afecta vizibil imaginea:
  măsurăm ‘costul unui drum’ ca suma magnitudinilor gradienților pixelilor ce alcătuiesc drumul
La fiecare iterație, alegem drumul cu costul cel mai mic din imagine
Slide adaptat după K. Grauman
gradientul imaginii I (magnitudine)
imaginea I

## Slide 12
Fie d un drum vertical format din N pixeli: d = (d1, d2, … ,dN)
Definim costul unui drum :
Drumul optim minimizează acest cost:
Calculăm drumul optim în mod eficient folosind programarea dinamică
Algoritmul
d1
d2
d3
d4
d5
Slide adaptat după K. Grauman
gradientul imaginii I
imaginea I

## Slide 13: Cum identificăm drumul de cost minim?
Mai întâi, considerăm o strategie greedy:
gradientul imaginii
Slide adaptat după K. Grauman
La fiecare pas aleg cea mai bună soluție locală
(aleg pixelii cu gradientul cel mai mic)
Combinarea optimelelor locale NU conduce la optim global

## Slide 14
Calculăm pentru fiecare pixel (i,j) drumul de cost minim până la (i,j) cu ajutorul celor trei vecini:
Valoarea minimă din ultima linie din M reprezintă valoarea drumului vertical de cost minim. Poziția costului minim pe ultima linie localizează ultimul pixel din drum.
Găsim drumul de cost minim mergând înapoi si găsind drumul minim cu ajutrul celor cei 3 vecini de sus din M
linia i-1
Algoritmul
j-1
j
linia i
Matricea M de costuri ale drumurilor
(aici pentru drumuri verticale)
gradientul imaginii
j
j+1
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 15
Exemplu – programare dinamică
gradientul imaginii
Matricea M de costuri ale drumurilor
(aici pentru drumuri verticale)

## Slide 16
Exemplu – programare dinamică
gradientul imaginii
Matricea M de costuri ale drumurilor
(aici pentru drumuri verticale)

## Slide 17: Exemplu
Imagine inițială
Matricea M de costuri ale drumurilor
Albastru = cost mic
Roşu = cost mare
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 18
Exemplu
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 19
Rezultate
Redimensionare cu
păstrarea conținutului
Redimensionare
uzuală (imresize)
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 20
Rezultate
Redimensionare cu
păstrarea conținutului
Redimensionare
uzuală (imresize)
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 21
Rezultate - failures
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 22
Rezultate - failures
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 23: Eliminarea unei regiuni din imagine

## Slide 24: Cum transformăm gradienții în muchii?

## Slide 25: Gradientul unei imagini
Gradientul arată direcția celei mai rapide schimbări în intensitate
Gradientul unei imagini în fiecare punct:
Direcția gradientului este dată de:
Caracterizăm o muchie prin magnitudinea gradientului:
Care este legătura dintre direcția gradientului si direcția muchiei?
Direcția gradientului este perpendiculară pe direcția muchiei
sau

## Slide 26: Metode de detectare a muchiilor
Putem găsi muchii după 6 metode:
metoda Sobel
metoda Prewitt
metoda Roberts
metoda Laplacian-ului unei funcții Gaussiene
metoda “zero-crossings”
metoda Canny

## Slide 27: Metodele Sobel + Roberts + Prewitt
Găsește muchii ca punctele unde gradientul are valori mari (mai mari decât un prag). Calculează gradientul pe baza filtrelor corespunzătoare (Sobel, Roberts, Prewitt).

## Slide 28: Metodele Sobel + Roberts + Prewitt
Găsește muchii ca punctele unde gradientul are valori mari (mai mari decât un prag). Calculează gradientul pe baza filtrelor corespunzătoare (Sobel, Roberts, Prewitt).
Gradientul imaginii calculat prin metoda Sobel
Gradientul imaginii calculat prin metoda Prewitt
Gradientul imaginii calculat prin metoda Roberts

## Slide 29: Metodele Sobel + Roberts + Prewitt
Găsește muchii ca punctele unde gradientul are valori mari (mai mari decât un prag). Calculează gradientul pe baza filtrelor corespunzătoare (Sobel, Roberts, Prewitt).
Sobel
Prewitt
Roberts
Avem nevoie de un prag = threshold pentru a obține muchii (pixelii din muchie = edgels)
Toți pixelii cu gradient > prag devin 1 (edgels – parte din muchie), restul devin 0.

## Slide 30: Obținerea filtrului Laplacian
imagine
funcția de intensitate (de-a lungul liniei roşii)
derivata funcției
de intensitate
muchiile corespund punctelor
de extrem ale derivatei
O muchie este locul în care se produce o schimbare bruscă a funcției de intensitate
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 31: Efectul zgomotului – 1D
Considerăm linia roşie a imaginii
  plotăm intensitatea în funcție de poziție
Unde este muchia?
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 32: Soluție: blurăm cu un filtru Gaussian – 1D
Unde este muchia?
Căutăm punctele de
extrem local în
semnal
kernel
derivata
convoluție
filtru
Gaussian
= zerourile
funcției

## Slide 33: Proprietatea de diferențiabilitate a convoluției
semnal
kernel
convoluție
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 34: 1D
-1 1

## Slide 35: Laplacian-ul unei funcții Gaussiene – 1D
Considerăm
Operatorul Laplacian
Unde este muchia?
Zero-crossing ale funcției
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 36
0.0030 0.0133 0.0219 0.0133 0.0030
0.0133 0.0596 0.0983 0.0596 0.0133
0.0219 0.0983 0.1621 0.0983 0.0219
0.0133 0.0596 0.0983 0.0596 0.0133
0.0030 0.0133 0.0219 0.0133 0.0030
Derivata filtrelor Gaussiane - 2D
0 0 0 0 -1 1
0 0 0
0 0 0 0 -1 1
0 0 0
filtru de derivare
filtru Gaussian
imagine
?

## Slide 37: 1D
-1 1

## Slide 38
0.0030 0.0133 0.0219 0.0133 0.0030
0.0133 0.0596 0.0983 0.0596 0.0133
0.0219 0.0983 0.1621 0.0983 0.0219
0.0133 0.0596 0.0983 0.0596 0.0133
0.0030 0.0133 0.0219 0.0133 0.0030
Derivata filtrelor Gaussiane - 2D
0 0 0 0 -1 1
0 0 0
0 0 0 0 -1 1
0 0 0
filtru de derivare
filtru Gaussian
imagine
?

## Slide 39
0.0030 0.0133 0.0219 0.0133 0.0030
0.0133 0.0596 0.0983 0.0596 0.0133
0.0219 0.0983 0.1621 0.0983 0.0219
0.0133 0.0596 0.0983 0.0596 0.0133
0.0030 0.0133 0.0219 0.0133 0.0030
Derivata filtrelor Gaussiane - 2D
0 0 0 0 -1 0
0 1 0
0 0 0 0 -1 0
0 1 0

## Slide 40
direcția x
direcția y
Derivata filtrelor Gaussiane - 2D
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 41: Derivata a doua a filtrelor Gaussiane
direcția x
direcția y
0 0 0 0 -1 1
0 0 0
0 0 0 0 -1 0
0 1 0
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 42: Laplacian-ul unei funcții Gaussiene – 2D
0 1 0 1 -4 1
0 1 0
Exemplu particular de filtru Laplacian
Forma generală a unui filtru Laplacian
(mexican hat)

## Slide 43: Metoda Laplacianul unei funcții Gaussiene
Sobel
Prewitt
Roberts
Laplacian

## Slide 44: Proprietățile filtrelor
Filtre de blurare (cursul trecut)
  valori pozitive;
  suma lor = 1  pentru regiuni constante, output = input;
  gradul de blurare proporțional cu dimensiunea filtrului;
  elimină regiunile de pixeli cu varianță mare în intensitate ( “high-frequency”); se mai numesc filtre trece-jos (“low-pass”)
Filtre pentru detectarea muchiilor
  valori opuse pentru a avea un răspuns mare (în valoare absolută = modul) în regiuni cu contrast mare
  suma lor = 0  pentru regiuni constante, răspuns = 0;
  cele mai mari valori în punctele de contrast maxim
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 45: Exemplu

## Slide 46: Gradientul imaginii

## Slide 47: Gradientul imaginii

## Slide 48: Aplicarea unui prag mic

## Slide 49: Aplicarea unui prag mare

## Slide 50: Metoda Canny
Imagine inițială
Gradientul imaginii

## Slide 51: Rezultat metoda Canny
Imagine inițială
Imagine binară

## Slide 52: Another approach: gradient magnitude
Don’t need 2nd derivatives
Just use magnitude of gradient
Are we done? No!

## Slide 53
Cum transformăm aceste regiuni ale gradientului în muchii de lățime de un 1 pixel?
Metoda Canny
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 54
Cum transformăm aceste regiuni ale gradientului în muchii de lățime de un 1 pixel?
Metoda Canny
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 55: Eliminarea non-maximelor
Verifică dacă pixelul curent este maxim local de-a lungul direcției gradientului, selectează maximul de-a lungul lățimii muchiei
  necesită verificarea cu pixelii p şi r obținuți prin interpolare
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 56
Eliminarea non-maximelor

## Slide 57
Eliminarea non-maximelor

## Slide 58
Eliminarea non-maximelor

## Slide 59
Eliminarea non-maximelor

## Slide 60
Eliminarea non-maximelor

## Slide 61
Eliminarea non-maximelor

## Slide 62
Eliminarea non-maximelor

## Slide 63: http://bigwww.epfl.ch/demo/ip/demos/edgeDetector/
Eliminarea non-maximelor

## Slide 64: De la gradienți la muchii
după eliminarea non-maximelor mai avem zgomot în imagine
am dori ca după aplicarea unui prag (threshold) să obținem o imagine binară numai cu muchii proeminente (tari)
2 praguri, 3 cazuri
  R > T: muchie tare
  R < T și R > t: muchie slabă
  R < t: nu e muchie
de ce să folosim două praguri?

## Slide 65: Conectează muhciile tari și slabe!
muchiile tari (R > T ) sunt muchii!
muchiile slabe (R < T și R > t) sunt muchii dacă și numai dacă se învecinează cu muchii tari
vecinătate dată de cei mai apropiați
8 vecini

## Slide 66: Rezultat metoda Canny http://bigwww.epfl.ch/demo/ip/demos/edgeDetector/
Imagine inițială
Imagine binară

## Slide 67: Metoda Canny - demo
http://bigwww.epfl.ch/demo/ip/demos/edgeDetector/

## Slide 68: Aplicație: detectarea linilor cu transformata Hough

## Slide 69: Aplicații – detectarea liniilor
https://www.youtube.com/watch?v=SFqAAseL_1g

## Slide 70: Aplicație: detectarea liniilor
Multe obiecte/suprafețe sunt caracterizate de prezența unor linii drepte
De ce nu ne rezumăm la a rula un detector de muchii?
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 71: De ce e dificilă detectarea liniilor
multe puncte din background considerate ca fiind edgels
zgomot transformat în edgels
linii detectate parțial
cum grupăm punctele în linii?
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 72: Detectarea liniilor
date fiind câteva puncte care aparțin unei linii, cum găsim linia?
câte linii sunt în imagine?
fiecare punct cărei linii aparține?
Transformata Hough este o tehnică bazată pe “votare” care răspunde la aceste întrebări.
  Ideea principală:
  1. înregistrează toate liniile posibile care pot conține un punct detectat ca fiind edgel.
  2. găsește linia care primește cele mai multe voturi.
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 73: Parametrizarea dreptelor
Ecuația unei drepte în planul imaginii: y = m * x + b,
m – panta dreptei (definește înclinarea față de axa Ox),
b – deplasarea (definește deplasarea față de originea O(0,0))
(m,b) sunt parametri dreptei
x
y
y = mx + b

## Slide 74: Parametrizarea dreptelor. Exemple
Ecuația unei drepte în planul imaginii: y = m * x + b,
m – panta dreptei (definește înclinarea față de axa Ox),
b – deplasarea (definește deplasarea față de originea O(0,0))
(m,b) sunt parametri dreptei
x
y
d1: y = x, adică m=1, b = 0
d2: y = x + 2, adică m=1, b = 2
d3: y = 2x, adică m=2, b = 0

## Slide 75: Spațiul Hough al parametrilor
x
y
d1: y = x, adică m=1, b = 0
d2: y = x + 2, adică m=1, b = 2
d3: y = 2x, adică m=2, b = 0
spațiul imaginii
m
b
spațiul Hough
(al parametrilor)
d1: m=1, b = 0 -> (1,0)
d2: m=1, b = 2 -> (1,2)
d3: m=2, b = 0 -> (2,0)
(1,0)
(1,2)
(2,0)
O dreaptă într-o imagine corespunde unui punct în spațiul Hough.

## Slide 76: Corespondența dintre cele două spații
x
y
spațiul imaginii
m
b
spațiul Hough (al parametrilor)
Se dă un punct (x0,y0) în spațiul imaginii. Ce îi corespunde în spațiul Hough?
O dreaptă într-o imagine corespunde unui punct în spațiul Hough.
?

## Slide 77: Corespondența dintre cele două spații
x
y
spațiul imaginii
m
b
spațiul Hough (al parametrilor)
Se dă un punct (x0,y0) în spațiul imaginii. Ce îi corespunde în spațiul Hough?
O dreaptă într-o imagine corespunde unui punct în spațiul Hough.
(1,1)
Prin punctul (1,1) trec o infinitate de drepte de forma y = mx+b:
y = x (m=1, b=0); y = 2x-1 (m=2,b=-1), y = 1 (m=0, b = 1), y = -x + 2 (m=-1, b =2),
(1,0)
(2,-1)
(0,1)
(-1,2)

## Slide 78: Corespondența dintre cele două spații
x
y
spațiul imaginii
m
b
spațiul Hough (al parametrilor)
Un punct (x0,y0) în spațiul imaginii corespunde unei drepte în spațiul Hough.
O dreaptă într-o imagine corespunde unui punct în spațiul Hough.
(1,1)
Prin punctul (1,1) trec o infinitate de drepte de forma y = mx+b:
y = x (m=1, b=0); y = 2x-1 (m=2,b=-1), y = 1 (m=0, b = -1), y = -x + 2 (m=-1, b =2),
Toate cele 4 puncte (1,0), (2,-1), (0,-1), (-1,2) stau pe dreapta b = -m+1
(1,0)
(2,-1)
(0,1)
(-1,2)

## Slide 79: Corespondența dintre cele două spații
Un punct (x0,y0) în spațiul imaginii corespunde unei drepte în spațiul Hough.
O dreaptă într-o imagine corespunde unui punct în spațiul Hough.
Ecuația unei drepte în planul imaginii: y = m * x + b,
Dreptele care trec prin punctul (x0,y0) pot avea orice pantă m și orice deplasare b cu condiția ca y0 = m * x0 + b.
y0 = m * x0 + b  b = -x0 * m + y0 (dreapta cu panta –x0 și deplasare y0)
(x0,y0) = (1,1) => b = -m+1

## Slide 80: Găsirea liniilor într-o imagine folosing spațiul Hough
Care sunt parametri liniei care conține punctele (x0, y0) și (x1, y1)?
x
y
m
b
x0
y0
(x0, y0)
(x1, y1)
spațiul imaginii
spațiul Hough (al parametrilor)
Slide adaptat după S. Lazebnik
?

## Slide 81: Găsirea liniilor într-o imagine folosing spațiul Hough
Care sunt parametri liniei care conține punctele (x0, y0) și (x1, y1)?
Punctului (x0,y0) îi corespunde dreapta de ecuație b = –x0m + y0
Punctului (x1,y1) îi corespunde dreapta de ecuație b = –x1m + y1
Dreptei d care conține punctele (x0,y0), (x1,y1) îi corespunde în spațiul Hough un punct. Acest punct se obține ca fiind intersecția dreptelor de ecuație b = –x0m + y0 și b = –x1m + y1
x
y
m
b
x0
y0
b = –x1m + y1
(x0, y0)
(x1, y1)
spațiul imaginii
spațiul Hough (al parametrilor)
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 82: Găsirea liniilor într-o imagine: algoritmul Hough
Cum putem folosi observația anterioară pentru a găsi parametri (m,b) ce definesc linia cea mai probabilă în spațiul imaginii?
fiecare punct detectat ca fiind edgel în spațiul imaginii va vota pentru o mulțime de parametri în spațiul Hough
acumulăm voturi în intervale discrete; parametri cu cel mai mare număr de voturi determină linia din spațul imaginii
x
y
m
b
spațiul imaginii
spațiul Hough
(al parametrilor)
Slide adaptat după S. Lazebnik