## Slide 1: Concepte și aplicații în Vederea Artificială
Bogdan Alexe Radu Ionescu
Curs opțional
anii III/IV, semestrul I, 2024-2025
bogdan.alexe@fmi.unibuc.ro
radu.ionescu@fmi.unibuc.ro

## Slide 2
Aplicație: detectarea liniilor cu
  transformata Hough
  RANSAC
Compararea contururilor
Cursul trecut

## Slide 3
Compararea contururilor
Spațiile de culori RGB și HSV
Imagini binare
  aplicarea unui prag
  operatori morfologici
  componente conexe
  proprietăți
Recunoaşterea claselor de obiecte
  privire de ansamblu
  ce este o clasă de obiecte?
Cursul de azi

## Slide 4: Distanța Chamfer
Distanța medie dintre punctele unui template T şi o mulțime de puncte (e.g. puncte cu intensitate = 0, puncte cu anumite caracteristici) dintr-o imagine I.
5
5
template
5
Slide adaptat după K. Grauman
mulțime de puncte dintr-o imagine
mulțime de puncte ale unui template
distanța minimă dintre punctul t şi un punct din I
(Manhattan, Euclidiană)

## Slide 5: Distanța Chamfer
Distanța Manhattan:
Puncte din I (2D)
Slide adaptat după K. Grauman
T

## Slide 6
3
4
2
3
2
3
5
4
4
2
2
3
1
1
2
2
1
1
2
1
1
0
0
1
2
1
0
0
0
1
2
3
2
1
0
1
1
0
1
2
3
3
2
1
0
1
1
1
0
1
2
1
0
1
2
3
4
3
2
1
0
1
2
2
Transformata Distanță
Puncte din I (2D)
Transformata Distanță (TD) este o funcție care pentru fiecare pixel p asignează un număr pozitiv TD(p) corespunzând distanței de la p la cel mai apropiat punct din mulțimea I
Transformata Distanță
(distance transform)
Slide adaptat după Y. Boykov

## Slide 7: Transformata Distanță
imagine inițială
transformata distanță
muchii
Valoarea la (x,y) indică cât de departe (x,y) este de cel mai apropiat punct de pe muchie
albastru – valori mici,
roșu – valori mari
OpenCV: cv.distanceTransform
Calculăm o singură dată TD(), apoi citim din acest tabel distanța la cel mai apropiat punct de pe muchie.
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 8: Transformata Distanță – 1D
Două treceri de complexitate O(n)
Inițializare
2. Trecere înainte (vecin stânga)
3. Trecere înapoi (vecin dreapta)
for j = 1:n
TD(j) =
end
0, dacă j este în I
∞, altfel
for j = 2:n
TD(j) = min(TD(j),TD(j-1)+1)
end
for j = n-1:-1:1
TD(j) = min(TD(j),TD(j+1)+1)
end
Exemplu
Slide adaptat după D. Huttenlocher

## Slide 9: Transformata Distanță – 2D
Analog cu 1D
Inițializare
2. Trecere înainte (vecin stânga, sus)
3. Trecere înapoi (vecin dreapta, jos)
TD(i,j) =
0, dacă (i,j) este în I
∞, altfel
TD(i,j) = min(TD(i,j),TD(i,j-1)+1,TD(i-1,j)+1)
Exemplu
TD(i,j) = min(TD(i,j),TD(i,j+1)+1,TD(i+1,j)+1)
Slide adaptat după D. Huttenlocher

## Slide 10
distanța medie până la cel mai apropiat punct din I
Imagine cu muchii
Distanța Chamfer
transformata distanță
alb – distanță mare,
negru - distanță mică
Slide adaptat după K. Grauman
Complexitate implementare naivă:
|T| * |I|2 operații
Complexitate transformata distanță:
|T| * |I| operații

## Slide 11
Imagine cu muchii
Recunoaşterea semnelor de circulație
Slide adaptat după K. Grauman
transformata distanță
alb – distanță mare,
negru - distanță mică
Recunoaștere = detectare + clasificare
Detectare = localizăm conturul în imagine (pe baza de template: triunghi, cerc) Clasificare = analizăm pixelii din interiorul conturului și clasificăm semnul de circulație într-o clasă (limitare de viteză 60 km, limitare de viteză 80 km, semafor, etc)

## Slide 12
Video de la D. Gavrila, DAGM 1999
Recunoaşterea semnelor de circulație
condiții de zi
condiții de noapte
Notes: http://www.gavrila.net/Research/Chamfer_System/chamfer_system.html

## Slide 13
Detectarea pietonilor
http://www.gavrila.net/Research/Chamfer_System/chamfer_system.html
Detectare pietonilor = localizăm contururi în imagine asemănătoare cu contururi de pietoni dintr-o mulțime de template-uri
Notes: http://www.gavrila.net/Research/Chamfer_System/chamfer_system.html

## Slide 14: Distanța Chamfer: proprietăți
Avantaje
  simplă de implementat
  foarte rapidă
  tolerantă la forme care diferă puțin de template
Dezavantaje
  senzitivă la mărime (scale) şi rotație
  număr mare de template-uri pentru forme diverse ca mărime şi ca rotație
  detecții false în regiuni cu multe muchii
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 15: Spațiile culori RGB și HSV

## Slide 16
Imagini digitale color
Senzor de imagine
Filtru Bayer

## Slide 17
Tipuri de imagini digitale
Binare
Grayscale
(tonuri de gri)
Color
Luminozitate | negru, alb | tonuri de gri | R G B
Valori | {0,1} | {0, … , 255} | {0, …,255}3
Culori | negru - 0, alb - 1 | negru - 0, gri - 128, alb - 255 | (255,0,0), (0,255,0), (0,0,255), (0,0,0),(255,255,255), (255,255,0), (255,125,0), (0,255,255), (255,0,255)
Memorie/pixel | 1 bit/pixel | 8 biți/pixel | 24 biți/pixel

## Slide 18: RGB2GRAY
Color
Grayscale
(tonuri de gri)
gray = 0.2989 * R + 0.5870 * G + 0.1140 * B
coeficienți determinați pe
baza percepției vizuale umane
https://en.wikipedia.org/wiki/Color_vision

## Slide 19
Acest text este mai greu de citit
Acest text este mai usor de citit

## Slide 20: Spațiul liniar de culori - RGB

## Slide 21: RGB
Spațiu de culori liniar – fiecare culoare e o combinație liniară de cele trei culori primare R, G ,B
Nu separă luminozitatea de culoare, nu e robust la schimbări de luminozitate ale scenei, umbre, etc.

## Slide 22: RGB vs HSV
Nu separă luminozitatea de culoare, nu e robust la schimbări de luminozitate ale scenei, umbre, etc.
Separă luminozitatea de culoare, e robust la schimbări de luminozitate ale scenei, umbre, etc.
Demo: https://colorizer.org/

## Slide 23: Spațiu de culori neliniar HSV
definit pe baza modului în care oamenii percep culorile
Hue = nuanță: ce culoare
Saturation = saturație: cât de multă culoare
Value = valoare: cât de multă luminozitate

## Slide 24: RGB2HSV

## Slide 25: Imagine în spațiul de culori RGB

## Slide 26
RGB vs HSV

## Slide 27
Hue
Saturation
Value

## Slide 28: Creștem saturația = culori mai intense
2x

## Slide 29: Creștem valoarea = imagine cu luminozitate mai mare
2x

## Slide 30: Modificăm nuanța = modificăm culorile
-.2

## Slide 31: Imagini binare

## Slide 32: Imagini binare
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 33: Analiza imaginilor binare: paşi de urmat
Convertim imaginea în imagine binară
  aplicarea unui prag
Curățăm imaginea obținută
  operatori morfologici (dilatare, eroziune)
Extragem regiuni separate
  componente conexe
Caracterizăm regiunile cu anumite proprietăți
aria=370 pixeli
centroidul
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 34: Imagini binare
Pixelii iau două valori
  foreground – valoare 1, pixeli albi, obiectul de interes
  background – valoare 0, pixeli negri, mediul ambient
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 35: Aplicarea unui prag (thresholding)
Imagine de intensitate (tonuri de gri)  imagine binară
Folositoare dacă ceea ce căutăm în imagine are o distribuție a intensităților diferită de background
FT(i,j) =
1, dacă F(i,j) ≥ T
0, altfel
FT1,T2(i,j) =
1, dacă T1 ≤ F(i,j) ≤ T2
0, altfel
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 36: Aplicarea unui prag
=
-
Imagine de intensitate (tonuri de gri)  imagine binară
Exemplu: extragerea background-ului
Căutăm pixeli care diferă semnificativ de background
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 37: Aplicarea unui prag
Imagine de intensitate (tonuri de gri)  imagine binară
Exemplu: extragerea background-ului

## Slide 38: Aplicarea unui prag
Imagine de intensitate (tonuri de gri)  imagine binară
Exemplu: detectarea pe bază de intensitate
Căutăm pixelii cu intensitatea scăzută
fg_pix = find(im < 65);
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 39: Aplicarea unui prag
Imagine de intensitate (tonuri de gri)  imagine binară
Exemplu: detectarea pe bază de culori
Căutăm pixeli cu o anumită nuanță a culorii (culoarea pielii).
fg_pix = find(hue > t1 & hue < t2);
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 40: Caz ideal: histograme de intensitate bimodale
cazul ideal: histogramă bi-modală
obiect luminos într-un background întunecat
histograma observată conține zgomot
frecvența
intensității
frecvența
Intensității
obiect
intensitate
intensitate
zgomot

## Slide 41: Cazuri mai puțin ideale
două distribuții distincte
distribuții ce se suprapun
prag
Slide adaptat după Shapiro

## Slide 42: Probleme
Ce facem cu imaginile binare rezultate ca cea din dreapta?
  găuri
  fragmente foarte mici, izolate
Cum delimităm regiunile de interes?
  numărăm obiecte
  calculăm diverse proprietăți pentru un obiect
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 43: Operatori morfologici
Schimbă forma regiunilor de foreground folosind operații de intersecție/uniune dintre un element structural şi o imagine binară.
Eliminăm efectele nedorite rezultate în urma aplicării unui prag
Operatorii de bază:
  Dilatare
  Eroziune
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 44: Dilatare
Măreşte componentele conexe
Adaugă pixeli albi
Umple găurile
Înainte de dilatare
După dilatare
Slide adaptat după K. Grauman
Notes: Disk strel, 5 pixels wide

## Slide 45: Eroziune
Micşorează componentele conexe
Elimină pixeli albi
Elimină fragmentele mici, zgomot
Înainte de eroziune
După eroziune
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 46: Elemente structurale
Măşti de diverse forme şi dimensiuni folosite de operatori morfologici:
Suprapunem masca peste imaginea binară (un fel de corelație)
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 47: Dilatare – exemplu (1D)
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
1
1
1
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 48: Dilatare – exemplu
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
1
1
1
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 49: Dilatare – exemplu
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
1
1
1
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 50: Dilatare – exemplu
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 
1
1
1
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 51: Dilatare – exemplu
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
1
1
1
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 52: Dilatare – exemplu
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
1
1
1
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 53: Dilatare – exemplu
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
1
1
1
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 54: Dilatare – exemplu
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
1
1
1
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 55: Dilatare – exemplu
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1
1
1
Foreground-ul devine mai mare, găurile sunt umplute.
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 56: Dilatare vs. Eroziune
Pentru fiecare pixel:
Dilatare: dacă originea elementului structural se suprapune peste un pixel alb/foreground din imagine, atunci toți pixelii acoperiți de valori 1 din elementul structural devin albi/foreground.

## Slide 57: Dilatare – exemplu (2D)
Imagine binară B
Element structural S
Dilatare B S
Slide adaptat după Shapiro

## Slide 58: Dilatare vs. Eroziune
Pentru fiecare pixel:
Dilatare: dacă originea elementului structural coincide cu un pixel alb/foreground din imagine , atunci toți pixelii acoperiți de valori 1 din elementul structural devin albi/foreground
Eroziune: dacă originea elementului structural se suprapune peste un pixel inițial alb/foreground din imagine, şi există un pixel alb/foreground din elementul structural care se suprapune peste un pixel negru/background din imagine atunci pixelul inițial devine negru/background

## Slide 59: Eroziune – exemplu (1D)
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1
1
1
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 60: Eroziune – exemplu
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
1
1
1
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 61: Eroziune – exemplu
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
1
1
1
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 62: Eroziune – exemplu
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 
1
1
1
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 63: Eroziune – exemplu
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
1
1
1
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 64: Eroziune – exemplu
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
1
1
1
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 65: Eroziune – exemplu
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
1
1
1
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 66: Eroziune – exemplu
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
1
1
1
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 67: Eroziune – exemplu
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
1
1
1
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 68: Eroziune – exemplu
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1
1
1
Foreground-ul se micşorează.
Input
Element
Structural
Output
Slide adaptat după T. Moeslund

## Slide 69: Eroziune – exemplu (2D)
Imagine binară B
Element structural S
Eroziune B S
Slide adaptat după Shapiro

## Slide 70: Deschidere = eroziune + dilatare
Eroziune, apoi dilatare
Elimină obiecte mici, păstrează forma originală
Imagine inițială
Eroziune + Dilatare
Eroziune
Element de structură
Slide adaptat după K. Grauman
Notes: Cele două operaţii de bază, dilatarea şi eroziunea pot fi combinate în secvenţe de operaţii complexe. Cele mai utile operaţii de filtrare morfologică sunt deschiderea şi închiderea. Deschiderea constă într-o eroziune urmată de o dilatare, şi poate fi folosită pentru eliminarea pixelilor din regiunile care sunt prea mici pentru a conţine elementul structural. În acest caz, elementul structural este adesea numit sondă, pentru că acesta caută obiectele prea mici şi le filtrează.

## Slide 71: Închidere = dilatare + eroziune
Dilatare, apoi eroziune
Umple găurile, păstrează forma originală
Înainte de închidere
După închidere
Slide adaptat după K. Grauman
Element de structură

## Slide 72: Operatori morfologici aplicați imaginilor de intensitate
Dilatarea şi eroziune - în principal pentru imagini binare.
Pentru imagini de intensitate:
  dilatare: ia maximumul pe vecinătate ES
  eroziune: ia minimul pe vecinătatea ES
imagine de intensitate
dilatare
eroziune
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 73: Probleme
Ce facem cu imaginile binare rezultate ca cea din dreapta?
  găuri
  fragmente foarte mici, izolate
Cum delimităm regiunile de interes?
  numărăm obiecte
  calculăm diverse proprietăți pentru un obiect
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 74: Componente conexe
Identifică regiuni distincte de pixeli “conectați”
Imagine binară
Etichetarea componentelor conexe
Vizualizarea imaginii binare şi a etichetării
Slide adaptat după Shapiro

## Slide 75: Conectivitate
Defineşte ce pixeli sunt considerați vecini (“conectați”)
conectivitate – 4
(4 vecini)
conectivitate – 8
(8 vecini)
Slide adaptat după C. Chandra

## Slide 76: Algoritm pentru determinarea componentelor conexe
Considerăm un algoritm secvențial liniar în numărul de pixeli ai imaginii (2 treceri).
Input: imagine binară
Output: imagine “etichetată”, fiecare pixel are asignat un număr al componentei conexe
Foreground-ul este reprezentat în acest exemplu de pixeli negri
Conectivitate - 4
Slide adaptat după J. Neira

## Slide 77: Algoritm pentru determinarea componentelor conexe
Etichetăm un pixel foreground pe baza valorilor vecinilor săi
Vecinii - dați de conectivitate (aici – 4)
Procesăm pixelii din imagine secvențial de la stânga la dreapta, de sus în jos
Comparăm pixelul curent cu vecinul din stânga si cel de sus
aceeaşi componentă
conexă – preia eticheta
altă componentă
conexă – adaugă etichetă
1
2
(e)
(a)
(b)
(c)
(d)
aceeaşi componentă
conexă – etichete diferite
Cum procedăm?
Tabel de echivalență
{1, 2}
Tabel de echivalență
{1, 2, 7}
{3}
{4}
{5, 6, 8}
Slide adaptat după J. Neira

## Slide 78: Algoritm pentru determinarea componentelor conexe
Etichetăm un pixel foreground pe baza valorilor vecinilor săi
Vecinii - dați de conectivitate (aici – 4)
Procesăm pixelii din imagine secvențial de la stânga la dreapta, de sus în jos
Comparăm pixelul curent cu vecinul din stânga si cel de sus
Pe baza tabelului de echivalență renumerotăm componentele
Slide adaptat după J. Neira

## Slide 79: Componente conexe - exemple
componente conexe obținute în urma aplicării unui prag
componente conexe obținute în urma grupării pixelilor în clustere
Slide adaptat după P. Duygulu

## Slide 80: Proprietăți ale regiunilor
Fiind date componente conexe, putem calcula proprietăți pentru caracterizarea lor:
  aria (numărul de pixeli în regiune)
  centroidul (media coordonatele x and y pentru pixelii din regiune)
  fereastra dreptunghiulară ce acoperă regiunea (pe baza coordonatelor minime si maxime x,y)
A1=200
A2=170
centroizii regiunilor
dreptunghi ce acoperă regiunea
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 81: Analiza imaginilor binare - exemplu segmentare
Aplicare prag
Extrage regiunea
cea mai mare
umple golurile
Extrage regiunea
cea mai densă
Slide adaptat după L. Shen

## Slide 82
Analiza imaginilor binare - exemplu extragerea background-ului, detectare regiuni

## Slide 83: Imagini binare
Avantaje
  foarte rapid de procesat
  necesită memorie mică
  putem obține descriptori compacți pentru forme
Dezavantaje
  greu să obținem contururi perfecte (siluete)
  zgomot ce apare în imagini reale
  pierdem prea multă informație prin binarizare
Slide adaptat după J. Neira

## Slide 84: Recunoașterea claselor de obiecte

## Slide 85: Ce vedeți în această imagine?
Can I put stuff in it?
Pădure
Copaci
Urs
Om
Iepure
Iarba
Cameră
Slide adaptat după Derek Hoiem

## Slide 86
Este viu?
Este periculos?
Cât de repede aleargă?
Are coadă?
Slide adaptat după Derek Hoiem

## Slide 87
Recunoaşterea vizuală a claselor de obiecte
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Potala_Palace

## Slide 88
Clasificare: este vreun felinar în imagine?
Source: Fei-Fei Li, Rob Fergus, Antonio Torralba.
Da/Nu

## Slide 89
Source: Fei-Fei Li, Rob Fergus, Antonio Torralba.
Detectare: unde este felinarul?
Localizare

## Slide 90
Source: Fei-Fei Li, Rob Fergus, Antonio Torralba.
Recunoaștere: care palat?
Instanțiere

## Slide 91
Clasificarea regiunilor din imagine
munte
clădire
copac
baner
vânzători
oameni
felinar
Source: Fei-Fei Li, Rob Fergus, Antonio Torralba.

## Slide 92
Clasificarea întregii scene
outdoor
oraş
…
Source: Fei-Fei Li, Rob Fergus, Antonio Torralba.

## Slide 93: Recunoaşterea claselor de obiecte la nivel de instanță
maşina lui Mihai
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 94: Recunoaşterea claselor de obiecte la nivel generic
Vrem să recunoştem toate instanțierile unei clase de obiecte
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 95: Recunoaşterea claselor de obiecte
Descrierea problemei:
  “Fiind dat un număr mic de imagini de antrenare ale unei clase de obiecte, recunoaşteți instanțieri ale clasei de obiecte asignând eticheta corespunzătoare clasei de obiecte.”
Pentru care clasă de obiecte puteți asocia repede o imagine?
labrador
animal
câine
ființă
“Max”
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 96: Organizarea ierarhică a claselor de obiecte (Rosch, 1976)
Nivelul de bază:
clasele de obiecte la nivel de bază sunt clasele de nivel cel mai înalt pentru care membrii lor au forme percepute similare.
nivelul cel mai înalt pentru care reprezentăm mental cu o singură imagine întreaga clasă de obiecte
există un număr seminificativ de atribute comune între perechi de membri
primul nivel numit si înțeles de copii
inferior bază superior
similaritate
Nivel de bază
Nivele
inferioare
Nivele
superioare
“Max”
animale
patrupede
labrador
doberman
pisică
vacă
…
…
…
…
…
…
câine
Slide adaptat după K. Grauman
Notes: C

## Slide 97: Organizarea ierarhică a claselor de obiecte (Rosch, 1976)
Rosch a găsit următoarele:
  oamenii clasifică clasele de obiecte mult mai repede la nivel de bază
  tendință de a clasifica după nivelul de bază (‘câine’) înainte de nivelul superior (‘animal’) sau nivelul inferior (“golden retriever”)
  mai întâi clasificare la nivel de bază iar apoi recunoaștere
  acord la nivel de bază (de cele mai multe ori)
    desktop, laptop, tablete, pc, mac – nivel de bază
    calculator – nivel de bază
      desktop, laptop, tablete, pc, mac – nivel inferior
      ține de nivelul de expertiză
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 98: Recunoaşterea claselor de obiecte
Modelul prototip
Modelul cu exemple particulare
Realizăm clasificarea într-o clasă de obiecte prin compararea unui nou exemplu cu prototipul
memorăm
prototipul
Realizăm clasificarea într-o clasă de obiecte prin compararea unui nou exemplu cu toate exemplele particulare memorate
Slide adaptat după A. Torralba

## Slide 99: Clase de obiecte - exemple
Slide by Aude Oliva

## Slide 100: Cât de multe clase de obiecte există?
~10,000 - 30,000
Biederman 1987
Slide adaptat după A. Torralba

## Slide 101
OCR – plăcuțe de înmatriculare, coduri poştale, etc.
Recunoaşterea claselor de obiecte în Vederea Artificilă - ce funcționează bine
Slide adaptat după S. Lazebnik
Notes: 101

## Slide 102
OCR – plăcuțe de înmatriculare, coduri poştale, etc.
Recunoaşterea amprentei
Recunoaşterea claselor de obiecte în Vederea Artificilă - ce funcționează bine
Slide adaptat după S. Lazebnik
Notes: 102

## Slide 103
OCR – plăcuțe de înmatriculare, coduri poştale, etc.
Recunoaşterea amprentei
Detectarea facială
Recunoaşterea claselor de obiecte în Vederea Artificilă - ce funcționează bine
Slide adaptat după S. Lazebnik
Notes: 103

## Slide 104
OCR – plăcuțe de înmatriculare, coduri poştale, etc.
Recunoaşterea amprentei
Detectarea facială
Recunoaşterea obiectelor cu textură (coperți CD)
Recunoaşterea claselor de obiecte în Vederea Artificilă - ce funcționează bine
Slide adaptat după S. Lazebnik
Notes: 104

## Slide 105: Alte aplicații: conducere asistată
meters
meters
Ped
Ped
Car
Detectarea liniilor de marcaj
Detectarea maşinilor şi a pietonilor
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 106: Găsirea obiectelor vizual similare
Slide adaptat după K. Grauman
Notes: 106

## Slide 107: Recunoaştere în Vederea Artificială
Dificultăți:
Variabilitatea intra-clasă
Clase de obiecte ce arată similar (maşină, camion, dubă)
Variabilitate în mărime a obiectelor
Confuzia cu backgroundul
Motocicletă
Avion
Fețe
Maşini
(lateral)
Maşini
(spate)
Background
Ghepard